УКВ приемник с низкой ПЧ.

Попалась мне на глаза старая книжка

Кононович Л. М. «Современный радиовещательный приемник»

А т.к. и я не молодой, то решил попробовать сделать УКВ приемник с ЧМ детектором по данной структурной схеме.

Точнее пошел по принципу «Когда коту делать нечего, то он…» - ну дальше все знают, что он в этих случаях делает. Понятно, что т.к. в книжке написано, что данный детектор работает на частотах меньше 1 МГц, то нужно сделать два преобразования, но я не стал с этим заморачиваться и решил сделать приемник с низкой промежуточной частотой порядка 100 КГц. Точнее она будет в полосе 50 – 250 КГц.

ЧМ детектор для начала решил сделать на КМОП логике, а потом попробовать все это же сделать просто на транзисторах. Усилитель-ограничитель представляет из себя триггер Шмидта на логических инверторах DA1.1 и  DA1.2. Дальше идет дифференцирующая цепочка и ограничитель на DA1.3,  ну а дальше ФНЧ. В общем все, как на структурной схеме в книжке.

Взял микросхему К561ЛЕ5, хотя можно взять любые инвертора КМОП, например К561ЛА7 или другую. Подал на вход схемы сигнал с частотой порядка 100 КГц и стал менять её в пределах 50 – 200 КГЦ. Как и ожидалось, на выходе элемента DA1.3 получаем короткие импульсы практически одинаковой длительности, но с переменной скважностью.

После ФНЧ получаем постоянное напряжение, которое меняется в зависимости от частоты, т.е. то, что и требуется для детектирования ЧМ.

Понятно, что приемники с низкой промежуточной частотой не имеют никакой избирательности по зеркальному каналу и каждая станция ловится по два раза по шкале, но с этим я смирился. Понятно, что после смесителя нужно поставить полосовой фильтр с полосой порядка 50 – 250 КГц и получить такую АЧХ приемника.

Но сначала нужно выбрать схему смесителя. Смеситель можно по любой схеме. Я делал на паре транзисторов по стандартной схеме, но остановился на смесителе с применением микросхемы К174ПС1. Проще по моему некуда. На транзисторах потом нарисую.

Схема стандартная и особенностей не имеет. Нагрузка смесителя резистивная, т.е. резистор R34. Дальше нужен фильтр с полосой 50 – 250 КГц. Поступил проще. 50 КГц отсек выбором разделительных конденсаторов в схеме и конденсатора ООС в усилителе. Осталось отсечь частоты выше 250 КГц. Их отсек с помощью активного ФНЧ на RC с частотой среза порядка 200 КГц. Опять же схема стандартная.

Спаял смеситель и данный фильтр. Подал на вход частоту порядка 100 МГц, которая качалась в помощью генератора пилообразного напряжения, т.е. по сути ГКЧ и посмотрел, что получается на выходе. Картинка в реале получилось не так красива, но как оказалось, вполне достаточно для приема местных станций.

На осциллограмме видно, что частоты больше 200КГц плохо подавляются примененным фильтром, но зато частоты больше 200 КГц не воспринимаются примененным частотным детектором, точнее триггер Шмидта их не успевает отрабатывать и АЧХ УПЧ с учетом детектора получилась более-менее нормальной.

Теперь удобнее перейти к полной схеме.

На схеме видим смеситель на DA1 и ФНЧ с частотой среза 200 КГц на транзисторе VT2. Дальше понятно нужно усилить, т.е. идет сам УПЧ. Первые каскады сделаны на транзисторах VT3-VT4. Схема всем известная. Часто применяется в качестве предварительных УНЧ. Конденсатор С17 в цепи ООС выбран так, что бы не особо усиливать на частотах до 50 КГц. Следующий каскад УПЧ сделан на основе логической микросхемы, не пропадать же добру. У нас же остался лишний инвертор в из состава К561ЛЕ5(К561ЛА7). Просто с помощью резистора R19 её перевели в линейный режим.

При настройке на радиостанцию на выходе УПЧ уже получаются практически прямоугольные импульсы с ЧМ. Их частота меняется в такт звука в пределах 50-250 КГц. Вот я подал на вход приемника постоянную частоту порядка 100 МГц и крутя ручку настройки, получил на выходе триггера Шмидта импульсы с частотой 100 КГц.

Дальше, как уже писал, эти импульсы дифференцируются, ограничиваются и интегрируются и само собой поступают на УНЧ.

Для интереса можно посмотреть S- кривую нашего частотного детектора, т.е. после всех этих ФНЧ. Она выглядит понятно двухгорбой, т.к. в приемнике нет избирательности по зеркальному каналу и каждую станцию мы принимаем в двух рядом расположенных точках.

Данная картинка получается тем же способом, что и при проверке смесителя, т.е. подачей на вход приемника касающейся частоты порядка 100 МГц.

Я все таки не удержался и на входе поставил УВЧ, хотя прием местных станций был приемлем и без него. УВЧ можно сделать так же и на p-n-p транзисторе, например КТ363, КТ326. Схему приводить не буду, т.к. все стандартно.

УНЧ можно по любой схеме, но я на входе УНЧ поставил на всякий случай активный ФНЧ на транзисторе VT5 с частотой среза порядка 15 КГц, хотя можно и без него или ФНЧ сделать пассивный. Уровень напряжения НЧ получается десятые доли вольта и его хватает даже если уровень уменьшиться из за пассивного ФНЧ. Дело в том, что простейший ФНЧ R23, С24 все таки не полностью подавляет частоту ПЧ 50 – 250 КГц и она проникает на УНЧ, но это не так страшно, т.к. во первых уровень её небольшой, а во вторых, мы же её все равно не слышим.

Теперь детали.

Катушку L3 можно сделать бескаркасную. Диаметр намотки 4 мм, витков тоже 4.

Провод диаметром 0,4 – 0,5 мм

Подстраивается методом раздвигания витков.

Удобнее катушку намотать на каркасе диаметром 5 – 6 мм и ввернуть в него латунный сердечник.