CC1100/CC2500 – Пробуждение от радио (Wake-On-Radio)

Сири Намтведт

Ключевые слова

• CC1100

• CC1101

• CC1100E

• CC2500

• WOR

• Event 0

• Event 1

• RX timeout

• RSSI Threshold

1 Введение

CC1100, CC1101, CC1100E и CC2500 все имеют функцию пробуждения от радиосигнала, что позволяет радиоканалу самостоятельно периодически выходить из спящего состояния и прослушивать эфир, без задействования микроконтроллера.

По истечении запрограммированного времени нахождения в состоянии приёма, при отсутствии принятого пакета, чип обратно переходит в спящее состояние.

Данное руководство по применению создано, чтобы объяснить принцип действия, какие регистры используются для обеспечения функциональности Wake-on-Radio; а также, чтобы подчеркнуть важные аспекты применения режима WOR. Рисунок 1 демонстрирует взаимосвязи между событиями WOR и различными состояниями радиотракта.

Рисунок 1. События WOR и состояния радиотракта

Содержание

Ключевые слова.............................................................................................................................. 1

1 Введение............................................................................................................. 1

2 Сокращения........................................................................................................... 2

3 Регистры.................................................................................................................... 3

3.1 WOREVT1 AND WOREVT0 ..................................................................................... 3

3.2 WORCTRL............................................................................................................... 7

3.2.1 RC_PD..............................................................................................................................7

3.2.2 EVENT1[2:0] ...................................................................................................................7

3.2.3 RC_CAL............................................................................................................................8

3.2.4 WOR_RES[1:0] ..............................................................................................................10

3.3 MCSM2.................................................................................................................. 11

3.3.1 RX_TIME_RSSI ..............................................................................................................11

3.3.2 RX_TIME_QUAL ...........................................................................................................12

3.3.3 RX_TIME[2:0] ...............................................................................................................12

4 Управляющие команды................................................................................................. 14

4.1 SWOR.................................................................................................................... 14

4.2 SWORRST ............................................................................................................ 14

5 WAKING THE RADIO FROM WOR MODE................................................................. 14

6 Ссылки.............................................................................................................. 15

7 Общая информация .......................................................................................... 16

7.1 История документа................................................................................................ 16

2 Сокращения

CS Индикатор несущей

MCU Микроконтроллер

NA Не применяется

PQT Индикатор качества преамбулы

RSSI Индикатор мощности принимаемого сигнала

WOR Пробуждение от радиосигнала

XOSC Кварцевый осциллятор

3 Регистры

Данная секция охватывает принцип действия, формулы, относящиеся к WOR, а также конфигурирование различных регистров, имеющих отношение к режиму WOR. Для более подробной информации касательно регистров, упомянутых в этой секции, см. [1], [2], [3], и [4].

3.1 WOREVT1 and WOREVT0

В режиме сна со включённым WOR, событие Event0 включает цифровой регулятор и запускает кварцевый осциляятор. Время между двумя последовательными Event0 задаётся мантиссой в регистрах: WOREVT1.EVENT0 и WOREVT0.EVENT0, и экспонентой в регистре WORCTRL.WOR_RES. См. Формулу 1.

Формула 1. tEvent0

Event0 можно мониторить на одном из выводов GDOx, задав IOCFGx.GDOx_CFG = 0x24. См. Рисунок 2.

Рисунок 2. Event 0

Из-за ошибки в дизайне модуля таймера WOR (см. [5], [6], [7], и [8]), время с момента входа в режим сна до следующего Event0 (tSLEEP) не может быть меньше 11,08мс для 26МГц кварца и 10,67мс для 27МГц кварца. Если tSLEEP< tSLEEPmin, существует вероятность, что следующий Event0 произойдёт слишком рано.

tSLEEPmin можно подсчитать по Формуле 2:

Формула 2. tSLEEPmin

Минимальное время между двумя Event0 (tEvent0min) зависит от tEvent1 (см. 3.2.2), производится ли калибровка ФАПЧ (PLL) и от времени нахождения в режиме приёма (RX timeout). Пример 1 иллюстрирует эти взаимосвязи.

Из анализа графика зависимости потребляемого микросхемой тока от времени, можно найти зависимость tEvent0min

(См. Формулу 3).

Рисунок 3. Зависимость потребляемого тока от времени

Формула 3. tEvent0min

, где x определяется таблицей 1

Формула 4. tEvent1

| x | WORCTRL.EVENT1 |
| --- | --- |
| 4 | 0 |
| 6 | 1 |
| 8 | 2 |
| 12 | 3 |
| 16 | 4 |
| 24 | 5 |
| 32 | 6 |
| 48 | 7 |

Таблица 1. Значения x для Формулы 4

См. параграф 3.2.2 для более подробной информации по программированию tEvent1.

Пример 1:

Настройки регистров приведены в Таблице 2 (fxosc=26МГц):

| Регистр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| MCSM0 | 0x18 | Калибровать при переходе из IDLE в RX |
| WORCTRL | 0x78 | EVENT1 = 7 и WOR_RES = 0 |
| MCSM2 | 0x01 | RX_TIME = 1 |

Таблица 2. Значения регистров для Примера 1

(Формула 4 и Таблица 1)

При использовании кварца на 26МГц, переход из состояния IDLE в состояние приёма с калибровкой занимает время 798,8 мкс (См. [1], [2], [3], и [4])

- tIDLE to RX W/Calibration = 798.8 мкс

MSCM2.RX_TIME=1 и WORCTRL.WOR_RES=0 ⇒ Коэффициент заполнения (Duty cycle) = 6,25% (см. [1], [2], [3] и [4]). Коэффициент заполнения используется для расчёта tRXtimeout (Формула 7).

tIDLE = 150мкс (см. 3.2.3)

(Формула 2)

(Формула 3)

(Формула 1)

EVENT0=497 => WOREVT1.EVENT0 = 0x01 и WOREVT0.EVENT0 = 0xF1.

(Формула 1)

Рисунок 4. Зависимость потребляемого тока от времени (Нет принятых пакетов)

Рисунок 4 демонстрирует как радиомодуль просыпается каждые 14,34мс в отсутствие принимаемых пакетов. Если присутствует принятый пакет, то он, обычно обрабатывается микроконтроллером прежде, чем радиомодуль перейдёт опять в режим WOR по команде SWOR (см. Рисунок 5)

Рисунок 5. Зависимость потребляемого тока от времени (Принят один пакет)

Когда пакет принят и получена команда SWOR, tSLEEP становится меньше, чем tSLEEPmin и существует вероятность того, что следующий Event0 случится на (750·128) / fXOSC = 3.69·10-3 = 3.69мс

раньше (См. Рисунок 6). В этом случает tEvent0 будет равно: 14,34мс – 3,69мс =10,65мс.

Рисунок 6. Зависимость потребляемого тока от времени (tEvent0 = 10.65 ms)

После этого восстанавливается заданное время tEvent0 = 14,34мс, но возникает постоянный временной сдвиг в -3,69мс, по сравнению с нормальной ситуацией отсутствия принятых пакетов (Рисунок 4).

Если для приложения важно отсутствие временных сдвигов, возможное решение — оставаться в IDLE до следующего Event0 (можно мониторить на выводе GDOx), затем выдать SWOR, чтобы быть уверенным в том, что время со строба SWOR до следующего Event0 больше tSLEEPmin. Приложение пропустит один сеанс приёма, но следующий Event0 произойдёт вовремя (см. Рисунок 7).

Рисунок 7. Зависимость потребляемого тока от времени (Обход временного сдвига)

Пример 2:

Настройки регистров приведены в Таблице 3 (fxosc=26МГц):

| Регистр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| MCSM0 | 0x18 | Калибровать при переходе из IDLE в RX |
| WORCTRL | 0x38 | EVENT1 = 3 и WOR_RES = 0 |
| MCSM2 | 0x00 | RX_TIME = 0 |
| WOREVT1 | 0x28 | EVENT0 = 10400 |
| WOREVT0 | 0xA0 |  |

Таблица 3. Значения регистров для Примера 2

(Формула 1)

(Формула 4 и Таблица 1)

MSCM2.RX_TIME = 0 и WOR_RES = 0 ⇒ Коэффициент заполнения = 12.5 %

(Формула 7)

Из Формулы 3:

Даже если tSLEEP > tSLEEPmin,  при том, что отсутствует приём пакетов, нужно убедиться в том, что команда SWOR не выдаётся слишком близко к следующему Event0. Это можно сделать, читая состояние таймера WOR из регистров WORTIME1 и WORTIME0.

WORCTRL.WOR_RES = 0 означает, что разрешение Event0 находится по формуле 1·(750/fxosc) (см. [1], [2] и [4]).

Чтобы убедиться, что следующий Event0 случится не ранее, чем через 11,08мс,

WORTIME1:WORTIME0 должны содержать значение, меньшее, чем 10016.

Положим тот же tEvent0, но возьмём WORCTRL.WOR_RES = 1

WORCTRL.WOR_RES = 1 означает, что разрешение Event0 рассчитывается как 25·(750/fxosc) (см. [1],

[2], [3], и [4])

Что означает, что чтобы убедиться, что до Event0 более 11,08мс, значение, считываемое из WORTIME1 и WORTIME0 должно быть меньше 313.

Из-за ошибки в дизайне, влияющей на механизм синхронизации между тактированием SPI и внутренней синхронизацией, нужно уделить особое внимание чтению регистров WORTIME1 и WORTIME0. См. [5], [6], [7] и [8] для более детальной информации. Кроме действий по обходу этой ошибки, описанных в [5], [6], [7] и [8] (чтение регистров несколько раз), можно предпринять дополнительные действия, т.к. эти регистры обновляются по спаду импульсов RC осциллятора. Нужно убедиться, что регистры читаются по фронту импульсов RC осциллятора и прочитаны целиком до начала следующего спада. Выход RC осциллятора моно мониторить на одном из выводов GDOx после записи IOCFGx.GDOx_CFG = 0x27.

3.2 WORCTRL

3.2.1 RC_PD

Бит RC_PD это сигнал выключения RC осциллятора. 0 – включает осциллятор.

3.2.2 EVENT1[2:0]

Event1 следует за Event0 через запрограммированное время (см.  Формулу 4). Радиотракт просыпается по Event0 и формирует RX строб по Event1. Если разрешена калибровка ФАПЧ (PLL) по переходу из режима простоя в режим (MCSM0.FS_AUTOCAL = 1), если используется кварц 26МГц, радиотракт переходит в режим приёма через 798,8мкс после Event1. Если калибровка запрещена (MCSM0.FS_AUTOCAL = 0), переход в режим приёма происходит через 75,1мкс после Event 1 (26МГц кварц).

Event1 можно мониторить на одном из выводов GDOx записав IOCFGx.GDOx_CFG = 0x25.

tEvent1 должно быть достаточно большим, чтобы сигнал CHIP_RDYn (индикатор стабилизации кварца) успел сформироваться до наступления Event 1.

Рисунок 8. Event1

Чтобы уменьшить tEvent1, можно оставить кварц включённым во время спящего режима (MCSM0.XOSC_FORCE_ON = 1), но это приводит к значительному увеличению потребляемого тока (см. [1], [2], [3], и [4]). Рисунок 9 демонстрирует потребляемый ток, когда кварц выключен в спящем режиме (A) и когда включён (B). Невозможно увидеть разницу в токе спящего режима из-за разрешения оси Y, но хорошо заметно, что в случае включённого кварца, микросхема становится готовой и переходит в режим IDLE примерно на 110мкс раньше, чем при выключении кварца. В случае, когда кварц работает в спящем режиме, можно увидеть, что радиотракт также быстрее переходит в режим сна. Это происходит из-за того, что калибровка RC-осциллятора (см. 3.2.3) начинается раньше и быстрее заканчивается.

Рисунок 9. MCSM0.XOSC_FORCE_ON = 1

3.2.3 RC_CAL

Бит RC_CAL, установленный в единицу, разрешает калибровку RC- осциллятора.

Частота низкопотребляющего RC-осциллятора изменяется от температуры и напряжения питания, и для поддержания частоты, RC-осциллятор калибруется всегда, когда включен кварцевый генератор и чип не находится в спящем режиме. При переходе радиотракта в спящий режим, RC-осциллятор использует результаты последней калибровки. Калибровка RC-осциллятора обычно занимает время около 2мс.

Если кварцевый генератор стабилен ~7мс каждый раз, когда радиомодуль просыпается из SLEEP, у RC-осциллятора есть время провести 3 полные калибровки и находиться в середине четвёртой, когда радио перейдёт обратно в SLEEP через IDLE (см. Рисунок 10). В этом случае, RC-осциллятор будет использовать результаты калибровки номер 3, которая является последней валидной.

Однако, если кварц работает меньше 2мс, радиотракт перейдёт в IDLE после приёма (RX timeout) и будет находиться в IDLE, не переходя в SLEEP, пока не закончится калибровка RC-осциллятора (См. Рисунок 11). Это важно принимать во внимание при расчётах энергопотребления в WOR. В Таблице 4 представлены значения регистров для режима WOR, когда кварц включён и стабилен около 7мс.

| Регистр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| MCSM0 | 0x18 | Калибровать при переходе из IDLE в RX или TX (или FSTXON) |
| WORCTRL | 0x38 | EVENT1 = 3 WOR_RES = 0 |
| WOREVT1 | 0x06 | EVENT0 = 1733 |
| WOREVT0 | 0xC5 |  |
| MCSM2 | 0x00 | RX_TIME = 0 |

Таблица 4. Значения регистров для RX Timeout > Времени калибровки RC-осциллятора

Найдём tEvent0 и tRXtimeout для значений регистров из Таблицы 4:

(Формула 1)

(Формула 7)

Рисунок 10. Потребляемый ток (EVENT1 = 3 и RX Timeout = 6.25мс)

В этом случае пока кварц включён у RC- осциллятора есть достаточно времени, чтобы произвести калибровку. Когда истечёт RX timeout, радиомодуль снова перейдёт в режим сна через IDLE, даже если калибровка не закончилась. В режиме IDLE, RC осциллятор будет настроен, чтобы использовать последнее валидное значение калибровочных коэффициентов и через несколько периодов 34,667кГц (26МГц кварц), радиомодуль перейдёт в режим сна. Для расчётов можно использовать 150мкс (~5 периодов).

Изменим значение MCSM2 на 0x05 (MCSM2.RX_TIME = 5). Это приведёт к уменьшению коэффициента заполнения до 0,391%.

(Формула 7)

Рисунок 11. Потребляемый ток (EVENT1 = 3 и RX Timeout = 195.49мкс)

Калибровка RC-осциллятора не успеет завершиться на момент окончания RX timeout и радиомодуль продолжит находиться в IDLE до завершения калибровки.

В устройствах, где радиомодуль просыпается очень часто, обычно несколько раз в секунду, можно отключить калибровку RC-осциллятора для экономии электроэнергии. Как это делается, показано в следующем примере кода:

//-------------------------------------------------------------------------------- halSpiWriteReg(CCxxx0_MCSM2, 0x03); // RX_TIME = 3 // (Коэффициент заполнения = 1.563% при WOR_RES = 0) halSpiWriteReg(CCxxx0_WOREVT1, 0x03); // EVENT0 = 800 halSpiWriteReg(CCxxx0_WOREVT0, 0x20); halSpiWriteReg(CCxxx0_WORCTRL, 0x38); // EVENT1 = 3 // RC_CAL = 1 // WOR_RES = 0 //-------------------------------------------------------------------------------- halWait(3000); // Ожидание RCOSC калибровки halSpiWriteReg(CCxxx0_WORCTRL, 0x30); // EVENT1 = 3 // RC_CAL = 0 // WOR_RES = 0 calib1 = halSpiReadStatus(CCxxx0_RCCTRL1_STATUS); calib0 = halSpiReadStatus(CCxxx0_RCCTRL0_STATUS); halSpiWriteReg(CCxxx0_RCCTRL1, calib1); halSpiWriteReg(CCxxx0_RCCTRL0, calib0); halSpiStrobe(CCxxx0_SWORRST); halSpiStrobe(CCxxx0_SWOR); while (TRUE); //--------------------------------------------------------------------------------

Если калибровка RC-осциллятора выключена, то необходимо периодически принудительно производить калибровку. Насколько часто, зависит от условий работы устройства (изменений напряжения питания и температуры).

3.2.4 WOR_RES[1:0]

Биты WOR_RES управляют разрешением tEvent0, и, следовательно, максимальным таймаутом модуля WOR. Для устройств, использующих WOR, WORCTRL.WOR_RES должен иметь значение 0 или 1. WORCTRL.WOR_RES = 0 даёт разрешение равное 750/fXOSC. Если WORCTRL.WOR_RES = 1

То разрешение становится  25·750/fXOSC.

При WORCTRL.WOR_RES равном 2 или 3, окно приёма (RX window) становится слишком малым, сравнимым с точностью Event0, что делает бессмысленным использовать такие значения.

В устройствах, не использующих WOR, можно использовать и другие значения WORCTRL.WOR_RES, чтобы получить определённые значения времени приёма, см 3.3.3. Также можно использовать WOR таймер, как SLEEP таймер и пробуждать радиомодуль по внешним прерываниям на каждом Event0. В этом случае, может быть полезно использовать WORCTRL.WOR_RES = 2 или WORCTRL.WOR_RES = 3.

3.3 MCSM2

3.3.1 RX_TIME_RSSI

Когда бит RX_TIME_RSSI установлен в единицу, уровень индикатора мощности принимаемого сигнала (RSSI level) сравнивается с запрограммированным порогом в заданное в этом регистре время после вхождения в режим приёма. Если в это время уровень индикатора мощности ниже заданного порога, радиомодуль выходит из режима приёма, несмотря на RX timeout. Если же уровень выше порога, то радиомодуль остаётся в режиме приёма до приёма пакета или истечения RX timeout. Время с момента входа в режим приёма до того, как будет получена валидная оценка уровня принимаемого сигнала, рассчитывается по Формуле 5.

Формула 5. Время отклика RSSI

Где:

Формула 6. Ширина канала (BWChannel)

Для более детальной информации о времени отклика RSSI см. [9]

Пример 3:

Этот пример использует значения регистров из Таблицы 4, но значение MCSM2 изменено с 0x00 на 0x10 (MCSM2.RX_TIME_RSSI = 1). Значения всех остальных регистров взяты из рекомендуемых SmartRF Studio для 10кбод (CC2500). То есть, AGCCTRL0 = 0x91 и MDMCFG4 = 0x78.

AGCCTRL0 = 0x91 ⇒    AGCCTRL0.WAIT_TIME = 1 и

AGCCTRL0.FILTER_LENGTH = 1

MDMCFG4 = 0x78⇒       MDMCFG4.CHANBW_E = 1 и

MDMCFG4.CHANBW_M = 3

(Формула 6)

(Формула 5)

Рисунок 12 демонстрирует как радиомодуль выходит из режима приёма всего через 245мкс из-за отсутствия несущей, когда  MCSM2.RX_TIME_RSSI = 1. В случае, если MCSM2.RX_TIME_RSSI = 0 или MCSM2.RX_TIME_RSSI = 1 и индикатор мощности принятого сигнала (RSSI) больше заданного порога, радиомодуль остаётся в режиме приёма в поисках синхрослова ещё на 6,25мс.

Рисунок 12. Завершение приёма, основанное на индикаторе несущей

Для детальной информации о программировании порога RSSI, см. [9].

3.3.2 RX_TIME_QUAL

Если RX_TIME_QUAL = 0, радиомодуль остаётся в режиме приёма по истечении времени RX_TIME, если было принято синхрослово. Если RX_TIME_QUAL = 1, радиомодуль остаётся в режиме приёма, если было принято синхрослово или был превышен порог качества преамбулы (PKTSTATUS.PQT_REACHED = 1). Этот порог может быть задан в PKTCTRL1.PQT[2:0]. Чем выше этот порог, тем ниже вероятность получения ложного пакета. Внутренний счётчик увеличивается на единицу при получении каждого бита, отличного от предыдущего и уменьшается на 8, если полученный бит совпадает с предыдущим. Порог в 4·PQT используется для обработки синхрослова. Пока качество преамбулы превосходит порог, PKTSTATUS.PQT_REACHED имеет единичное значение на протяжении одного синхрослова (от 2-х до 4-х байт, в зависимости от содержимого регистра MDMCFG2.SYNC_MODE), после чего принимает нулевое значение. Когда PKTSTATUS.PQT_REACHED принимает нулевое значение, радиомодуль засыпает обратно (SLEEP), т.к. синхрослово не было обнаружено. Использование этой функции может увеличить время нахождения радиомодуля в состоянии приёма, несмотря на отсутствие приёма пакетов.

Из-за этого, существует вероятность, что время нахождения в состоянии сна (tSLEEP) будет меньше

tSLEEPmin (см. 3.1)

3.3.3 RX_TIME[2:0]

Биты RX_TIME задают время ожидания синхрослова как для режима WOR, так и для обычного режима приёма. Если используется режим WOR, RX_TIME должен иметь значение от 0 до 6, если WORCTRL.WOR_RES = 0; и от  0 до 3, если WORCTRL.WOR_RES = 1.

RX_TIME = 7 означает, что радиомодуль остаётся в режиме приёма до тех пор, пока не будет принят пакет, несмотря на значение регистра WORCTRL.WOR_RES. Таймаут зависит от tEvent0.

Формула 7. tRX Timeout

| RX_TIME[2:0] | WOR_RES = 0 | WOR_RES = 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 (000) | 12.5 % | 1.95 % |
| 1 (001) | 6.250 % | 9765 ppm |
| 2 (010) | 3.125 % | 4883 ppm |
| 3 (011) | 1.563 % | 2441 ppm |
| 4 (100) | 0.781 % | NA |
| 5 (101) | 0.391 % | NA |
| 6 (110) | 0.195 % | NA |
| 7 (111) | До конца пакета |

Таблица 5. Приблизительное значение Коэффициента заполнения (Duty Cycle)

Наибольшее значение времени приёма (RX timeout) при использовании WOR, составляет 1,18с. Он достигается настройками: WORCTRL.WOR_RES[1:0] = 1 и MSCM2.RX_TIME[2:0] = 0.

(Формула 1)

(Формула 7)

Если используется обычный режим приёма, можно получить большие значения времени, при настройках регистров WORCTRL.WOR_RES = 2 и MCSM2.RX_TIME = 0, или WORCTRL.WOR_RES = 3

и MCSM2.RX_TIME = 0 или 1. RX timeout (в микросекундах) рассчитывается по формуле:

, где С берётся из Таблицы 6:

| RX_TIME[2:0] | WOR_RES = 0 | WOR_RES = 1 | WOR_RES = 2 | WOR_RES = 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (000) | 3.6058 | 18.0288 | 32.4519 | 46.8750 |
| 1 (001) | 1.8029 | 9.0144 | 16.2260 | 23.4375 |
| 2 (010) | 0.9014 | 4.5072 | 8.1130 | 11.7188 |
| 3 (011) | 0.4507 | 2.2536 | 4.0565 | 5.8594 |
| 4 (100) | 0.2254 | 1.1268 | 2.0282 | 2.9297 |
| 5 (101) | 0.1127 | 0.5634 | 1.0141 | 1.4648 |
| 6 (110) | 0.0563 | 0.2817 | 0.5071 | 0.7324 |
| 7 (111) | До конца пакета |

Таблица 6. Константы для расчёта RX Timeout

Максимально достижимый RX timeout:

4 Управляющие команды (Strobe Commands)

4.1 SWOR

SWOR переводит радиомодуль в режим WOR из режима IDLE, когда сигнал на входе CSn переходит в неактивное состояние (высокий уровень), при условии, что RC-осциллятор был включён записью значения 0 в регистр WORCTRL.RC_PD = 0.

4.2 SWORRST

Выдача этой команды сбрасывает WOR таймер в значение Event1. Предположим, что tEvent0 = 14,34мс и tEvent1 = 1,385мс. Время от момента выдачи команды SWORRST до следующего Event0 составит: 14,34мс – 1,385мс = 12,96мс.

5 Пробуждение радиомодуля из режима WOR

Чтобы выйти из режима WOR, нужно выдать команду SIDLE

6 Ссылки

[1] CC1100 Low-Cost Low-Power Sub- 1 GHz RF Transceiver (cc1100.pdf)

[2] CC1101 Low-Cost Low-Power Sub-1GHz RF Transceiver (Enhanced CC1100 )

(cc1101.pdf)

[3] CC1100E Data Sheet (cc1100E.pdf)

[4] CC2500 Single-Chip Low Cost Low Power RF-Transceiver, Data sheet (cc2500.pdf)

[5] CC1100 Errata Notes (swrz012.pdf)

[6] CC1101 Errata Notes (swrz020.pdf)

[7] CC1100E Errata Notes (swrz028.pdf)

[8] CC2500 Errata Notes (swrz002.pdf)

[9] DN505 RSSI Interpretation and Timing (swra114.pdf)