TDS2285

UN090701_CN

TDS2285

14-контактный чип с синусоидальным инвертором

Технический паспорт

Введение в функциональные характеристики:

● Пластина для чипов производится в CMOS-режиме и питается от источника питания 5 В.

● Высокопроизводительная генерация SPWM и управление инвертором могут быть дополнены простыми периферийными компонентами.

● Промышленные и расширенные диапазоны температур.

● Непрерывная нагрузка 20 мА на выходном выводе SPWM.

● 10-битная точность SPWM, несущая частота 20 кГц.

● Встроенная защита от короткого замыкания.

● Передние полюсные штифты могут управляться индивидуально.

● Проверка стабильности напряжения питания чипа

● Независимое регулирование выходного напряжения и тока.

● Обнаружение напряжения питания аккумулятора.

● Выход индикатора рабочего состояния

Идентификация контактов

Определение функции

1 – PGOOD Нормальное обнаружение источника питания + 5В является допустимым, должно быть подключено к стабильному источнику питания 5В!

2 - OSC1 Вход внешнего генератора

3 - OSC2 Вход внешнего генератора

4 – VCC Штекер питания, внешний источник питания + 5В

5 – LED Инструкции по работе с микросхемами, внешне подключенные к светодиоду

6 - SPWM_P Выходной ток положительного полупериода переменного тока с переменным током

7 – NC Нет определения, никакой внешней цепи

8 - SPWM_N Выход переменного тока с отрицательным полупериодом с модулированной волной

9 – BEL Аварийный выход неисправности для сигнала внешнего звукового сигнализатора

10 – VAC Вход обратной связи регулятора напряжения переменного тока

11 – SD Отключение аппаратного обеспечения Порт SPWM (активный низкий уровень)

12 – DCC Выключить управляющий выход

13 – VBAT Тест на выбор напряжения аккумуляторной батареи (минимальное напряжение, обнаружение перенапряжения)

14 – GND Штырь питания заземления

Примечание. Из-за ограничений процесса чипа напряжение на контакте GND на каждом штыре не превышает диапазон VCC.

Чип предназначен для создания высокопроизводительных инверторов с синусоидальной волной с чрезвычайно простыми схемами от нескольких сотен ватт до десятков киловатт или даже сотни киловатт диапазона мощности. Он особенно подходит для приложений, где требуется качественное качество электроэнергии.

Во-первых, принцип работы чипа:

TDS2285 изготовлен в CMOS-процессе для промышленных и автомобильных и температурных диапазонов и может быть строго протестирован при напряжении 5 В.

Чип использует улучшенную биполярную модуляцию SPWM, которая генерируется внешним мертвым временем и вводится через MOSFET или IGBT.

Схема привода к мостовой схеме инвертора H, выход просто фильтруется для получения высококачественного синусоидального источника питания.

Описана функция каждого штыря.

PGOOD:

Контакт обнаружения напряжения питания, этот контакт должен быть подключен к выходу питания VCC для обнаружения TDS2285 Если напряжение на этом контакте выше или ниже нормального рабочего диапазона VCC, TDS2285 будет работать в нестабильных зонах.

OSC1, OSC2:

Часы, используемые для генерации сигнала импульсов SPWM, требуют внешнего 20-мегагерцового генератора.

LED:

Указывает рабочее состояние инвертора. Когда выход всегда 5 В, светодиод всегда горит, инвертор работает нормально, когда аккумулятор

Этот индикатор мигает каждые 1 секунду, когда на входе напряжения происходит перенапряжение или низкое напряжение. Когда выходной ток перегрузки по току

Или при коротком замыкании индикатор мигает каждые 0,5 секунды.

SPWM_P, SPWM_N:

Положительные и отрицательные выходные модули выходного сигнала с положительным и отрицательным выходным сигналом. Когда TDS2285 работает нормально, на двух выводах генерируется 10 бит. Импульс SPWM.

BEL:

Аварийный сигнал неисправности, звуковой сигнал подается на этот контакт, чтобы соответствовать состоянию на светодиодном штыре, когда вводится напряжение батареи

Когда напряжение перенапряжение или низкое напряжение, зуммер будет сигнализировать один раз в 1 секунду с помощью светодиодного индикатора. Когда выходной ток перегрузки по току. Или, если короткое замыкание, зуммер будет сигнализировать каждые 0,5 секунды светодиодным индикатором.

VAC:

Этот вывод представляет собой вход обратной связи по напряжению после инвертора, определение диапазона изменения выходного напряжения переменного тока в режиме реального времени и регулировку Выходной сигнал достигает цели стабилизации выходного напряжения.

SD:

Выключите выходной вывод. Когда он меньше <0,8 В, выход SPWM отключается, и инвертор перестает работать. Внешне связанный с цепи защиты, такие как перегрузка, перегрев и короткое замыкание, этот штырь низкий. Если вы не используете эту функцию, вы можете подключить ее к ней.10K к источнику питания.

DCC:

Используется для управления цепью переднего полюса. Когда инвертор выходит из строя, DCC выдает высокий уровень для управления передним полюсом.

Передний и задний полюса теперь закрыты вместе.

VBAT:

Обнаружение напряжения батареи. Когда напряжение на выводе VBAT превышает 3 В и ниже 1 В, преобразователь перестает работать и переходит в режим ожидания.

Состояние отказа давления или перенапряжения. Это достигается за счет внешнего разделения резистора на батарею

Поддержка разработки TDS2285 :

Сначала вы можете по электронной почте: unrpower@yahoo.com.cn, чтобы объяснить информацию о клиенте, мы предоставляем подробную информацию

Документация по разработке приложений, принципиальные схемы, таблицы параметров и общие недорогие платы DEMO. Быстрое ускорение работы клиента и скорости разработки

Формованная конструкция.

История версий:

Эта версия обновлена ​​(V2.0 [03/09])

Изменение службы уведомления клиентов:

Наша служба уведомления клиентов помогает нашим клиентам оставаться в курсе наших продуктов. Может использоваться в продуктовой линейке или инструменте, который они используют

Получайте уведомления по электронной почте при внесении изменений, обновлений, новых выпусков или исправлений.

Поддержка клиентов:

Пользователи наших продуктов могут получить помощь следующими способами:

• Агент или представитель

• Местный офис продаж

• Инженер-программист (FAE)

Клиенты должны обратиться за поддержкой к своему агенту, представителю или разработчику приложения (FAE). Местный офис продаж также может помочь клиентам.

Контактная информация для наших продаж прилагается к этому документу .

Вы также можете отправить нам электронное письмо за помощью.

Торговые и сервисные центры:

Union Power Industrial Co., LTD

Тел: 0086-755-89394137

Факс: 0086-755-82280807

HTTP: http://www.unionpower-solar.com Почтовый индекс 518000