1, Обзор продукта:

F-3188 Bluetooth модуль для собственного развития компании intelligent wireless audio товары transmission TS, недорогой высокой эффективности трехмерный

Программа беспроводной передачи звука, модуль использует чип CSR BC8 для модуля, чтобы обеспечить высокое качество звука и совместимость, Общая эффективность Читать далее

Оптимизации. Модуль Bluetooth F-3188 с использованием бесприводного способа, клиенты только должны получить доступ к товары продуктам приложения модуля, вы можете быстро достичь

Беспроводная передача музыки, наслаждайтесь удовольствиемБеспроводной музыки.

2, области применения:

Модуль в основном используется для передачи музыки на короткие расстояния, может быть легко и ноутбук, мобильные телефоны, КПК и другие цифровые товары Bluetooth

Оборудование, подключенное для достижения беспроводной передачи музыки.

※ Bluetooth аудио

※ Bluetooth стерео наушники

※ Громкой связи

Беспроводная передача аудио по Bluetooth

3, основные характеристики:

Профили Bluetooth

※ Bluetooth v4.0 поддержка спецификации

HFP v1.6 широкополосная речь (HD голос готов)

※ HSP v1.2

※ A2DP v1.2

※ AVRCP v1.4

Поддержка приложений для смартфонов (приложений)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Улучшенное качество звука

Новейшие 2-микрофонные аудио-улучшения CSR для узкополосных и широкополосных соединений, включая:

2-микрофонные улучшенные аудио

Улучшения звука ближнего конца (подавление шума и AEQ)

※ Снижения шума ветра

※ Маскирование потери пакетов

※ Битовых ошибок маскировки

Автоматическое управление коэффициентом усиления и автоматический volumecontrol

Расширение частоты для улучшения разборчивости речи

Поддержка кодека mSBC для широкополосной речи

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Музыка усовершенствования

※ Настраиваемые 5-полосный эквалайзер для воспроизведения музыки (Рок, Поп, Классика, джаз, Танцы и т. д.)

※ APTX, SBC, MP3, AAC и Faststream декодер

※ Расширения стереобазы (S3D)

Увеличение громкости дополнительные функциональные возможности дополнительные функции

Поддержка распознавания голоса

Поддержка многоязычных программируемых аудиоподсказок

Близость соединения CSR и близость соединения CSR

Многоточечная поддержка подключения HFP к 2 трубам для голоса

※ Multipoint поддержка для A2DP подключение к 2 A2DP источников для воспроизведения музыки

Расширение времени разговора

4.

В-четвертых, параметры работы:

Спецификации Bluetooth

Метод модуляции GFSK, & pi;/4 DQPSK, 8 DPSK

Напряжение питания: 3,3 4,2 В

Поддержка протокол Bluetooth HFPV1.6, HSPV1.2, A2DPV1.2, AVRCPV1.4

Рабочий ток ≤ 30mA

Ток в режиме ожидания

Диапазон температур-40 °C до + 80 °C

Диапазон беспроводной передачи: более 10 м

Мощность передачи: Поддержка CLASS1/CLASS2/CLASS3 Максимальная Регулируемая 9dBm

Чувствительность:-80dBm

Диапазон частот: 2,4 ГГц-2,480 ГГц

Внешний интерфейс: PIO, SPI, I2S и PCM, USB

Аудио производительность поддержка AAC, MP3, SBC, APTX, стерео

Соотношение аудиосигнала и шума: ≥ 75 дБ

Искажения ≤ 0.1%

Модуль Размер 25X13,5X0,8 мм